# شركة تكنولوجيا هندسة المياه

# ويتكـــو (ش.م.م)

طريقة تشغيل رأس التحكم لجهاز

WS3 Softener Meter+NoHbp

- ضبط الجهاز نفسه:-

  - بالضغط على السهم السفلى وnext  معا فى نفس الوقت لمدة 3-5 ثانية  يظهر وميض لإختيار الآتى  us  وذلك فى حالة التعامل بالجالون ونظام 12 ساعة وsi وذلك فى حالة التعامل باليتر ويتم اختيار si ثم الضغط على next

  - يظهر وميض اختيار عدد الوحدات ويتم اختيارها 1 فى حالة عمل الجهاز single  ثم الضغط على next

  - يظهر وميض اختيار NOHbp فى حالة عمل الجهاز مع mav ثم الضغط على next

  - يظهر وميض اختيار نظام التشغيل 28 او7 ويتم اختيارها  off ثم الضغط على next

  - يظهر وميض اختيار on 0 ثم الضغط على next

  - يظهر وميض اختيار  dp ثم الضغط على next

  - يظهر وميض اختيار نوع الميتر ويكون 76 ثم الضغط على next  تظهر الشاشة الرئيسية

2.ضبط حجم المياه المقرر بعدها إجراء  التنشيط فى حالة إذا كان إستخدامك للجهاز Meter:-

  - بالضغط على الزر العلوى + next معا فى وقت واحد لمدة 3-5 ثانية حتى ظهور وميض حجم مياه التى بعده يتم التنشيط ويتم إختيارها بواسطة السهمين العلوى والسفلى ثم الضغط على next  للخطوة التالية

  - ظهور وميض أيام التنشيط يتم إختيارها OFF ثم الضغط على next.

  - ظهور وميض ON 0  ثم الخروج إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على next .

12 عمارات العبور – شقة 55 – صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة –  تليفون: 22636132 (202) -  فاكس: 24031967 (202)

12, Obour Building, Salah Salem St, Nasr City–Cairo–Tel.: (202) 22636132 - Fax: (202) 24031967 E-mail:tsherif@wetcoegypt.com

# شركة تكنولوجيا هندسة المياه

# ويتكـــو (ش.م.م)

3.ضبط توقيتات مراحل التنشيط  بالدقائق:-

بالضغط على السهم السفلى       + next لمدة 3-5 ثانية حتى ظهور وميض  ثم التحرير والضغط مرة اخرى يظهر وميض الأتى:

  - الغسيل العكسى على الشاشة Back wash ويتم اختيار عدد دقائق Back wash    وليكن 10 دقائق عن طريق السهم العلوى والسفلى ثم next

  - يظهر وميض اختيار دقائق سحب الملح (Draw)وليكن 70 ثم  next

  - يظهر وميض اختيار  الغسيل العكسى الثانى وليكن 8 دقائق ثم  next

  - يظهر وميض توقيت دقائق الشطف وليكن 15 دقيقة  ثم next

  - يظهر وميض اختيار دقائق اعادة ملىء تنك الملح (fill) ثم next والرجوع للشاشة الرئيسية.

- ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد :-

هذا الإجراء فى غاية الأهمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم Timer

- بالضغط على الزر setclock لمدة 3-5 ثانية حتى يظهر وميض الساعة الذى يتم ضبطه بواسطة السهمين        ثم next ليظهر وميض الدقائق.

- ضبط دقائق الساعة المحلية (ساعة اليد ) بواسطة السهمين        ثم next للخروج للشاشة الرئيسية.

  - الذى يمكن ظهوره على شاشة الجهاز(الشاشة الرئيسية)أثناء الخدمة وذلك بالضغط على الزرnext :-

- الساعة المحلية (ساعة اليد).

-  معدل مرور المياه     l/min

-  إجمالى حجم المياه التى تم خروجها فى حاة معالجة  litter .

-  الباقى من حجم المياه حتى يتم التنشيط.

- فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا :-

يتم الضغط على الزر regen  لمدة 3-5 ثانية حتى ظهور توقيت دقائق Back wash  وإذا أردت الدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط على regen مرة أخرى مع مراعاة عدم الضغط بإستمرار على زر regen  إلا بعد التأكد من إيقاف حركة الماتور خاصة البستم الرئيسى .

12 عمارات العبور – شقة 55 – صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة –  تليفون: 22636132 (202) -  فاكس: 24031967 (202)

12, Obour Building, Salah Salem St, Nasr City–Cairo–Tel.: (202) 22636132 - Fax: (202) 24031967 E-mail:tsherif@wetcoegypt.com